## Slide 1
PROJET MACHINE LEARNING — SECTEUR ENVIRONNEMENT
Prédiction et cartographie des risques
d'inondation au Sénégal
Un modèle de classification pour anticiper les zones inondables et cibler les actions de l'ONAS, de la Protection civile et des collectivités.
425 zones · 38 localités · hivernages 2015-2024
Bineta Camara · Septembre 2026
Notes: Bonjour, je m'appelle Bineta Camara. Je vais vous présenter mon projet de machine learning sur la prédiction et la cartographie des risques d'inondation au Sénégal. L'objectif est de construire un modèle capable d'anticiper les zones qui risquent d'être inondées pendant l'hivernage, à partir de 425 zones réparties dans 38 localités, et de dix années d'observations, de 2015 à 2024. Ce travail s'appuie sur des données fournies pour ce projet, avec l'idée de fournir un outil utile à des acteurs comme l'ONAS, la Protection civile, les collectivités territoriales et la DPGI, pour cibler leurs actions avant que la saison des pluies ne cause des dégâts.

## Slide 2
CONTEXTE
Un enjeu qui revient chaque hivernage
Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Yeumbeul, mais aussi Touba, Kaolack, Saint-Louis ou Ziguinchor : l'urbanisation des zones basses et des Niayes, la remontée de la nappe phréatique, l'assainissement insuffisant et les pluies extrêmes exposent le pays chaque année. Anticiper ces zones permet de cibler les pompages, le curage des canaux et l'alerte des populations avant la saison des pluies.
21,6 %
des zones inondées en moyenne chaque hivernage (2015-2024)
2 / 14
Notes: Chaque année, les inondations touchent durement le Sénégal. On pense d'abord à la banlieue de Dakar : Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Yeumbeul. Mais le phénomène touche aussi Touba, Kaolack, Saint-Louis ou Ziguinchor. Plusieurs causes se combinent : l'urbanisation des zones basses et des Niayes, la remontée de la nappe phréatique, un réseau d'assainissement souvent insuffisant, et des épisodes de pluie de plus en plus extrêmes. Dans nos données, en moyenne 21,6 % des zones sont inondées à chaque hivernage, sur la période 2015-2024. C'est un taux élevé, qui justifie qu'on cherche à anticiper plutôt qu'à subir. Si l'on sait à l'avance quelles zones sont les plus exposées, on peut cibler le pompage, le curage des canaux et l'alerte des populations avant que la saison des pluies ne commence.

## Slide 3
OBJECTIF ET CADRAGE
Prédire, puis cartographier le risque
Estimer la probabilité qu'une zone soit inondée pendant l'hivernage — puis classer les zones en 4 niveaux de risque sur une carte, à l'échelle nationale et pour la banlieue de Dakar.
Type de problème
Classification binaire supervisée (inondation oui/non) + analyse spatiale
Coût des erreurs
Un faux négatif (zone inondée non anticipée) coûte bien plus qu'une fausse alerte → le rappel est la métrique prioritaire (objectif ≥ 80 %)
3 / 14
Notes: L'objectif du projet est double. D'abord, prédire la probabilité qu'une zone soit inondée pendant l'hivernage, à partir de ses caractéristiques physiques, urbaines et pluviométriques. Ensuite, transformer ces prédictions en une carte de risque, avec quatre niveaux : faible, modéré, élevé et très élevé, à l'échelle du pays et avec un zoom sur la banlieue de Dakar. Sur le plan technique, c'est un problème de classification binaire supervisée : la zone est inondée, ou elle ne l'est pas. Un point important pour la suite : un faux négatif, c'est-à-dire une zone inondée qu'on n'a pas anticipée, coûte beaucoup plus cher qu'une fausse alerte. C'est pour cela que le rappel, c'est-à-dire la capacité à détecter les vraies inondations, est la métrique la plus importante, avec un objectif d'au moins 80 %.

## Slide 4
DONNÉES
Deux fichiers, une clé commune : zone_id
Fichier | Granularité | Contenu
zones.csv (425 lignes) | 1 ligne / zone | Altitude, pente, sol, occupation du sol, imperméabilisation, densité, assainissement, nappe, historique 2005-2014
observations.csv (4 275 lignes) | 1 ligne / zone × année | Pluviométrie (cumul, 24h, 72h), crue du fleuve, cible inondation, durée de submersion
38 localités · 14 régions · hivernages 2015 à 2024 · données synthétiques à visée pédagogique
4 / 14
Notes: Le projet repose sur deux fichiers reliés par un identifiant commun, zone_id. Le premier fichier décrit 425 zones géolocalisées dans 38 localités et 14 régions : altitude, pente, type de sol, occupation du sol, taux d'imperméabilisation, densité de population, réseau d'assainissement, profondeur de la nappe et historique des inondations entre 2005 et 2014. Le second fichier contient les observations de chaque zone pour chaque hivernage, de 2015 à 2024 : la pluviométrie, la hauteur de crue du fleuve, et surtout la variable cible, à savoir si la zone a été inondée cette année-là. Ces données sont entièrement synthétiques, à visée pédagogique.

## Slide 5
NETTOYAGE
Six défauts détectés et corrigés
Défaut | Ampleur | Correction
Altitudes à -9999 | 7 zones | Imputation par médiane locale/régionale
Coordonnées inversées | 4 zones | Détection hors Sénégal, permutation lat/lon
Localités non harmonisées | 2 variantes | Fusion vers le nom officiel
Valeurs manquantes | 3-16 % | Imputation médiane/mode (zone, année)
Observations dupliquées | 25 lignes | Suppression (zone_id + année)
Fuite de données (durée submersion) | 1 variable | Exclue des variables explicatives
Après nettoyage : 425 zones · 4 250 observations valides
5 / 14
Notes: Avant de modéliser, j'ai dû nettoyer les données, et j'ai identifié six familles de problèmes. Sept zones avaient une altitude à moins 9999, ce qui signale une donnée satellite manquante : je les ai corrigées par la médiane locale. Quatre zones avaient des coordonnées inversées, hors du territoire sénégalais : j'ai permuté latitude et longitude. Certaines localités étaient écrites de deux façons différentes, comme Guediawaye et Guédiawaye : je les ai fusionnées. Il y avait aussi des valeurs manquantes, entre 3 et 16 % selon les variables, imputées par médiane ou par mode. J'ai supprimé 25 observations dupliquées. Et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'incohérence entre l'inondation et la durée de submersion, avant d'exclure cette dernière variable, car elle révélait directement le résultat. Au final, j'obtiens 425 zones et 4250 observations valides.

## Slide 6
EXPLORATION DES DONNÉES
2020, l'hivernage le plus touché
Taux d'inondation par hivernage, après nettoyage (2015-2024)
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Taux d'inondation (%) | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 29 | 23 | 25 | 21 | 22
2020 : 29 %
Zones humides (Niayes/bas-fonds) et urbain dense atteignent 27 % ; agricole et végétation naturelle restent sous 11 %.
6 / 14
Notes: L'exploration des données confirme le déséquilibre de classes : 21,6 % de taux d'inondation en moyenne. Mais un hivernage se détache nettement : 2020, avec 29 % de zones inondées, contre 19 à 25 % les autres années. C'est cohérent avec une anomalie pluviométrique déjà documentée pour cette année-là. Si on regarde par type d'occupation du sol, les zones humides, les Niayes et les bas-fonds, ainsi que l'urbain dense, dépassent 27 % de taux d'inondation, alors que les zones agricoles et de végétation naturelle restent sous 11 %. Cela confirme que l'occupation du sol est un facteur de risque important, avant même de construire un modèle.

## Slide 7
MÉTHODOLOGIE
Une validation qui respecte le temps et l'espace
Découpage temporel
2015 → 2023
2024 = test
Le modèle est testé sur une année entièrement future, jamais vue à l'entraînement.
GroupKFold par région
5 blocs de validation croisée groupés par région : des zones voisines ne se retrouvent jamais à la fois en apprentissage et en validation.
Évite l'autocorrélation spatiale qui gonflerait artificiellement la performance.
7 / 14
Notes: Pour évaluer le modèle sans se tromper, j'ai mis en place deux garde-fous. Le premier est une validation temporelle : les années 2015 à 2023 servent à l'entraînement, et l'année 2024, jamais vue par le modèle, sert de test. C'est le scénario le plus réaliste, puisqu'en pratique, on cherche toujours à prédire une année future à partir du passé. Le second garde-fou est une validation spatiale, avec un GroupKFold à 5 blocs, groupé par région. Cela évite que des zones voisines, dans la même région, se retrouvent à la fois dans l'entraînement et dans la validation, ce qui gonflerait artificiellement la performance à cause de l'autocorrélation spatiale. J'ai aussi construit plusieurs variables, comme un indicateur de zone basse, un indice combinant pluie et imperméabilisation, et un score d'assainissement, pour aider le modèle à capter les mécanismes physiques du risque.

## Slide 8
MODÉLISATION
Trois modèles, un choix interprétable
Modèle | Rappel (0,5) | Seuil ajusté | Rappel ajusté | Précision | F1 | AUC-ROC
Régression logistique | 85,1 % | 0,40 | 90,4 % | 40,5 % | 0,56 | 0,858
Random Forest | 77,7 % | 0,40 | 84,0 % | 44,4 % | 0,58 | 0,856
Gradient Boosting | 83,0 % | 0,30 | 89,4 % | 37,2 % | 0,53 | 0,845
Modèle retenu : régression logistique — meilleure AUC, directement interprétable, rappel de 90 % sur 2024 (non vue à l'entraînement).
8 / 14
Notes: J'ai comparé trois algorithmes : la régression logistique, la Random Forest et le Gradient Boosting, tous pondérés pour compenser le déséquilibre des classes, puisque seulement 22 % des observations correspondent à une inondation. En validation croisée, les trois modèles obtiennent une AUC comparable, autour de 0,82 à 0,83. Sur le test temporel de 2024, après avoir ajusté le seuil de décision pour atteindre un rappel d'au moins 80 %, la régression logistique se distingue : elle atteint un rappel de 90,4 %, avec une précision de 40,5 % et une AUC de 0,858, ce qui est le meilleur résultat des trois modèles. J'ai donc retenu la régression logistique comme modèle final. Elle offre la meilleure performance, tout en restant directement interprétable grâce à ses coefficients, ce qui est un vrai atout pour expliquer les décisions à des acteurs qui ne sont pas spécialistes du machine learning. À son seuil ajusté de 0,40, elle détecte 90 % des zones réellement inondées en 2024, au prix de davantage de fausses alertes, un compromis assumé compte tenu du coût des erreurs.

## Slide 9
INTERPRÉTATION
Ce qui pèse sur le risque
Facteurs aggravants
Historique d'inondations 2005-2014
Pluie extrême (24h / 72h)
Indice pluie × imperméabilisation
Nappe phréatique proche de la surface
Zone basse (relative à la localité)
Facteurs protecteurs
Altitude élevée
Assainissement complet
Pente plus marquée
Éloignement du plan d'eau
9 / 14
Notes: L'analyse d'importance des variables, avec la Random Forest, confirme que le modèle a appris des relations physiquement cohérentes. Les facteurs qui aggravent le risque sont l'historique des inondations entre 2005 et 2014, qui est le facteur le plus stable dans le temps, la pluie extrême sur 24 et 72 heures, l'indice combinant pluie et imperméabilisation, une nappe phréatique proche de la surface, et le fait d'être dans une zone basse par rapport à sa localité. À l'inverse, certains facteurs protègent : une altitude plus élevée, un assainissement complet, une pente plus marquée, et l'éloignement par rapport à un plan d'eau. Ces résultats correspondent bien à ce que l'on sait du terrain, ce qui renforce la confiance qu'on peut avoir dans le modèle.

## Slide 10
CARTOGRAPHIE DU RISQUE
Scénario de pluie extrême : 120 mm/24h
21,6 % → 84,0 %
Probabilité moyenne d'inondation : climat normal vs scénario extrême (99ᵉ centile historique)
4 niveaux de risque
Faible (<25%)
Modéré (25-49%)
Élevé (50-74%)
Très élevé (≥75%)
Cartes interactives Folium fournies séparément : vue nationale + zoom banlieue de Dakar, avec info-bulles (localité, probabilité, facteur dominant).
10 / 14
Notes: Pour rendre ces résultats concrets, j'ai appliqué le modèle à un scénario de pluie extrême : 120 millimètres en 24 heures, ce qui correspond au 99e centile des valeurs historiques, un événement réellement exceptionnel. Sous ce scénario, la probabilité moyenne d'inondation bascule de 21,6 % en climat normal à 84 % : 330 des 425 zones, soit 78 %, passent en catégorie très élevée. Ce n'est pas un défaut du modèle, mais le message attendu d'un stress-test : la vulnérabilité structurelle du territoire devient critique dès qu'un épisode dépasse largement les normales. J'ai classé les zones en quatre niveaux de risque, faible, modéré, élevé et très élevé, et j'ai construit deux cartes interactives, une carte nationale et un zoom sur la banlieue de Dakar, avec des info-bulles indiquant la localité, la probabilité et le facteur dominant.

## Slide 11
RESTITUTION
Localités prioritaires
Classées par probabilité moyenne d'inondation sous le scénario extrême (top 12 sur 38 localités)
# | Localité | Région | Probabilité
1 | Saint-Louis | Saint-Louis | 98,8%
2 | Malika | Dakar | 98,0%
3 | Matam | Matam | 96,8%
4 | Podor | Saint-Louis | 96,6%
5 | Keur Massar | Dakar | 96,0%
6 | Yeumbeul | Dakar | 95,4%
7 | Kaolack | Kaolack | 94,6%
8 | Bakel | Tambacounda | 93,8%
9 | Guédiawaye | Dakar | 93,8%
10 | Richard-Toll | Saint-Louis | 93,8%
11 | Diamaguène | Dakar | 93,3%
12 | Pikine | Dakar | 93,2%
11 / 14
Notes: Comme le scénario extrême fait basculer beaucoup de zones dans la même catégorie, j'ai aussi classé les localités en continu, par probabilité moyenne, pour prioriser l'action. En tête du classement, sur 38 localités, on retrouve Saint-Louis, Malika, Matam, Podor, Keur Massar, Yeumbeul, Kaolack et Guédiawaye, toutes au-dessus de 93 % de probabilité moyenne sous ce scénario. On voit que la vallée du fleuve Sénégal, avec Saint-Louis, Podor, Matam, et la banlieue de Dakar, avec Malika, Keur Massar, Yeumbeul, Guédiawaye, concentrent les priorités. C'est cette liste complète, disponible en annexe, qui doit guider les décisions d'investissement à court terme.

## Slide 12
RECOMMANDATIONS
Six actions opérationnelles
Curage & bassins de rétention
Localités en tête de classement, avant chaque hivernage
Pompage renforcé
Zones humides (Niayes/bas-fonds) et zones basses relatives
Encadrement de la construction
Zones basses, nappe peu profonde, fort historique
Alerte précoce par SMS
ANACIM + opérateurs, seuil > 80-100 mm/24h
Extension de l'assainissement
Aucun → Partiel → Complet : le levier le plus direct
Données réelles
CHIRPS, SRTM, OpenStreetMap, Copernicus EMS, ANACIM
12 / 14
Notes: À partir de ces résultats, je propose six recommandations opérationnelles. Premièrement, un curage préventif des canaux et des bassins de rétention dans les localités en tête de classement, avant chaque hivernage. Deuxièmement, un pompage renforcé dans les zones humides et les zones basses relatives, là où l'assainissement est absent ou partiel. Troisièmement, un encadrement plus strict de la construction dans les zones basses à nappe peu profonde et à fort historique d'inondation, car ce sont les facteurs les plus stables, donc les moins réversibles à court terme. Quatrièmement, une alerte précoce par SMS, en lien avec l'ANACIM et les opérateurs, dès que les prévisions annoncent une pluie proche du seuil extrême. Cinquièmement, l'extension du réseau d'assainissement, qui est le levier d'action publique le plus direct identifié par le modèle comme facteur protecteur. Et enfin, une mise à jour du modèle avec des données réelles, avant tout usage opérationnel, car je le rappelle, les données utilisées ici sont entièrement synthétiques.

## Slide 13
POUR ALLER PLUS LOIN
Trois pistes pour passer à l'échelle
Données réelles
Remplacer les données synthétiques par des sources réelles : CHIRPS (pluviométrie), SRTM (altitude), OpenStreetMap (occupation du sol), Copernicus EMS (inondations passées).
Télédétection
Détecter automatiquement les surfaces réellement inondées sur images satellite Sentinel-1, pour valider et enrichir le modèle avec des observations de terrain.
Tableau de bord d'alerte
Construire un dashboard (Streamlit) alimenté par les prévisions météo de l'ANACIM, pour une alerte en continu plutôt qu'un scénario figé.
13 / 14
Notes: Pour aller plus loin, je vois trois pistes concrètes. La première est de remplacer les données synthétiques par des données réelles : les pluies mesurées par CHIRPS, le relief avec SRTM, l'occupation du sol via OpenStreetMap, et les inondations passées via Copernicus EMS. La deuxième piste est de détecter automatiquement les surfaces inondées sur des images satellite Sentinel-1, ce qui permettrait de valider et d'enrichir le modèle avec des observations réelles. La troisième est de construire un tableau de bord d'alerte, par exemple avec Streamlit, alimenté en direct par les prévisions météo de l'ANACIM, pour transformer ce prototype en outil opérationnel.

## Slide 14
CONCLUSION
Données 100 % synthétiques · le scénario extrême est une extrapolation, à lire comme un classement relatif plutôt qu'une fréquence exacte.
Merci. Questions ?
Notebook · cartes interactives · rapport · livrables joints
Notes: Pour conclure, ce projet montre qu'un modèle simple et interprétable peut déjà donner des pistes utiles pour anticiper les inondations au Sénégal, même si les données restent synthétiques et si le scénario extrême doit être lu comme un classement relatif plutôt qu'une fréquence exacte. Je vous remercie de votre attention, et je suis prête à répondre à vos questions.